## Slide 1: Gateway Setup Manual
2018.04.03
UTTEC Lab

## Slide 2: Block Diagram
Server
192.166.0.2
Wifi router
192.166.0.1
RaspberryPi3
192.166.0.3
UTTEC RF GW

## Slide 3: Setting 순서
출하시 wifi setup에서
  Ssid는 uttecSalexxxx: xxxx는 판매 번호
  Ip Address는 wifi router:192.166.0.1
  Raspberry: 192.166.0.3(MAC확인후 입력)
  Server는 Pc공급시 확인후 입력
  위는 수동으로 입력하여, 자동으로 바뀌는것을 방지함
  통상 많은 wifi가 192.168.0.1을 사용함으로, 당사는 192.166.0.1을 사용하기로 함.
  동일 site에 여러대의 wifi를 적용해야하는경우는 세번째 digit의 숫자를 증가 시켜가면서 적용.
    192.166.1.1…..192.166.13.1 등등

## Slide 4: ipTime기준 참고(login)
로그인 이름: admin
로그인 암호: admin
Text창에 밑의 글자대로 Typing

## Slide 5: ipTime기준 참고(ssid, 암호 입력)
SSID: uttecSale1
암호: 123456789a
기타는 동일
밑의 적용 Button

## Slide 6: ipTime기준 참고(login)
내부 IP주소는
192.166.0.1로 변경
동적 IP 주소 범위는
192.166.0.2 ~ 192.166.0.254로 변경
수동 주소 입력부분에
RaspberryPi는
192.166.0.3과 Mac Address를 입력
Server는 Pc의 Mac Address를 확인후
192.166.0.2과 Mac Address를 입력

## Slide 7: Installation raspberrypi
Copy the latest version of NOOBS at Raspberry site
  https://www.raspberrypi.org/downloads/
Install samba
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install samba
Connect host pc and raspberry through WinScp
Copy project folder(bsl)
Install python module
  Pip3 install –r requirements.txt
Test installation of python modules
  Python3 bslCtr.py runserver –host 0.0.0.0
Setup uart(Serial)
  sudo nano /boot/config.txt --> enable_uart=1
  sudo nano /boot/cmdline.txt --> delete console=serial0, 115200

## Slide 8: Installation raspberrypi
Setup GPIO
  Sudo apt-get install rpi.gpio
Setup Auto run when reboot
  Make launcher.sh for serial
    Sudo nano launcher.sh
      #!bin/sh
      Sleep 10
      Cd /home/pi/bsl
      Python3 bslServer.py
      Cd ..
    Sudo chmod 755 launcher.sh
    Sudo mkdir logs
    Sudo crontab –e
      @reboot sh /home/pi/launcher.sh >/home/pi/logs/cronlog 2>&1
  Modify .bashrc for Server
    Cd /
    Cd /home/pi/bsl_
    Python3 bslCtr.py runserver –host 0.0.0.0
    Cd ..